РЕГЛАМЕНТ

проведения испытания активатора топлива на тепловозе 2ТЭ10М

Общие положения

ЦЕЛЬ: определить экономический эффект от использования безреагентного кавитационного активатора топлива.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: реостатная установка локомотивного депо УЖДТ ОАО «СевГОК».

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ: испытания топливного активатора производятся на тепловозе 2ТЭ10М № …..  в течение 2-х дней с применением обычного дизельного топлива и топлива прошедшего обработку активатором. Испытания проводятся в одинаковых технических условиях:

- Наличие технически исправного тепловоза и оборудования СКЗ.

- 10-я позиция контроллера машиниста при одинаковой нагрузке на д/г установку.

- Расход дизельного топлива в 1-й и 2-й день испытаний по 1000 л., а также топливо в количестве 200-400 л на прогрев локомотива.

- температура воды в системе охлаждения дизеля тепловоза перед началом испытаний 60°С (10°С).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАТОРА ТОПЛИВА:

- начальник транспортного отдела Климин О.В. – председатель комиссии;

- главный метролог ОАО «СевГОК» Козлов Ю.И.;

- начальник цеха по ремонту подвижного состава УЖДТ Бандоля А.А.;

- представитель управления безопасности ***********************;

- ведущий инженер ОСПД Гуляев И.Н.;

- мастер локомотивного депо Абрамцов В.В.;

- частный предприниматель Рубан А.В.

Фиксирование результатов

При проведении испытаний фиксируется:

- время работы до полной остановки дизеля тепловоза в 1-й и 2-й день испытаний фиксируется по механическому секундомеру СОС-пр2б-2-000 (060 мин.;1,6%) (приложение 2).

- объем заправляемого дизельного топлива в бак тепловоза определяется при помощи мерной емкости М2Р-1000Гр-01 (1000 , ).

- остатки дизельного топлива в баке тепловоза фиксируются с помощью мерной линейки и прибора СКЗ.

- напряжение и ток нагрузки дизель-генераторной установки фиксируется с помощью электронного самописца LOGOSСREEN 500 в течение всего времени работы локомотива как на неактивированном, так и на активированном топливе. Напряжение и ток нагрузки д/г установки на протяжении испытаний фиксируется в памяти электронного прибора  с последующим переносом в таблицы Microsoft Excel (приложение 3).

- дымность выхлопных газов фиксируется визуально.

- температура окружающего воздуха фиксируется по термометру ТЛ-4 (055°С; °С).

- атмосферное давление фиксируется по барометру DPI 142.

- прочие параметры, характеризующие работу тепловоза.

Все результаты замеров расхода топлива, времени работы дизеля до остановки, тока и напряжения д/г установки, атмосферного давления и температуры окружающего воздуха в 1-й и 2-й день испытаний заносятся в акт промышленных испытаний, который подтверждается подписями всех членов комиссии (приложение 2).

Порядок проведения испытаний активатора топлива на тепловозе 2ТЭ10М

Первый день: испытание на неактивированном топливе

ПОДГОТОВКА ИСПЫТАНИЯ:

- Подготовить тепловоз с остатком топлива в баке в секции А 300-400 л., в баке секции Б 3000 л.;

- Соединить тепловоз с реостатной установкой в локомотиворемонтном депо ст. Сырьевая;

- Подключить электронный самописец LOGOSCREEN 500 для замера напряжения и тока нагрузки д/г установки;

- Запустить тепловоз секцию А и выработать топливо до остановки дизеля из-за нехватки топлива и получения неснижаемого остатка в баке секции А;

- По истечении 2-х минут замерить остаток топлива в баке на заглушенном тепловозе при помощи мерной линейки и прибора СКЗ, установленного на тепловозе;

- С помощью электрического насоса наполнить мерную емкость М2Р-1000Гр-01 объемом 1000  (л) (приложение 1);

- Перелить топливо в количестве 1000 л из мерной емкости в бак тепловоза секции А (приложение 1).

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ:

- Проверить температуру воды дизеля, которая должна быть 60°С (10°С).

- Запустить тепловоз и в течение 2-х минут выйти на 10-ю позицию контроллера машиниста;

- Проработать до полной выработки дизельного топлива и остановки дизеля;

- По секундомеру механическому СОС-пр2б-2-000 зафиксировать продолжительность работы дизеля тепловоза до полной остановки;

- По истечении 2-х минут после остановки дизеля замерить остаток топлива в баке при помощи мерной линейки и прибора СКЗ, установленного на тепловозе;

- Все результаты эксперимента зафиксировать в акте промышленных испытаний (приложение №2).

Второй день: испытание на активированном топливе

ПОДГОТОВКА ИСПЫТАНИЯ:

- Проследовать на экипировочный пункт ст. Вскрышная, слить неснижаемый остаток топлива из бака тепловоза секции А;

- Проследовать в локомотивное депо ст. Сырьевая;

- Соединить тепловоз с реостатной установкой в локомотиворемонтном депо;

- Соединить топливный активатор с баками тепловозов секции А и Б (приложение 1);

- Активировать топливо секции Б в количестве 300-400 л и залить в бак секции А;

- Запустить тепловоз и выработать топливо до остановки дизеля из-за нехватки топлива и получения неснижаемого остатка в баке секции А;

- По истечении 2-х минут после остановки дизеля замерить остаток топлива в баке при помощи мерной линейки и прибора СКЗ установленного на тепловозе;

- Активировать топливо в количестве 1000 л и наполнить мерную емкость (приложение 1);

- Перелить активированное топливо в количестве 1000 л из мерной емкости в бак тепловоза секции А.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ:

- Проверить температуру воды дизеля, которая должна быть 60°С (10°С).

- Запустить тепловоз и в течение 2-х минут выйти на 10-ю позицию контроллера машиниста;

- Проработать до полной выработки дизельного топлива и остановки дизеля;

- По секундомеру механическому зафиксировать продолжительность работы дизеля тепловоза до полной остановки;

- По истечении 2-х минут после остановки дизеля замерить остаток топлива в баке при помощи мерной линейки и прибора СКЗ, установленного на тепловозе;

- Все результаты эксперимента зафиксировать в акте промышленных испытаний (приложение 2).

Порядок движения тепловоза. Соблюдение режима экономической безопасности.

- Переезд локомотива на экипировку для заправки и слива остатков топлива, в локомотиворемонтное депо для проведения испытаний, осуществлять с помощью секции Б.

- Слив остатков топлива с бака осуществлять на экипировочном пункте ст. Вскрышная.

- Для учета расхода и остатков дизельного топлива в баках тепловоза использовать существующий регламент учета движения дизельного топлива.

Контроль над соблюдением правил экономической безопасности предприятия, целевым использованием дизельного топлива осуществляется представителем Управления безопасности.

Зоны ответственности

УЖДТ:

- Обеспечить соблюдение одинаковых технических условий при проведении экспериментов на активированном и неактивированном топливе.

- Обеспечить подачу электроэнергии (220, 380В) на реостатную установку.

- Обеспечить наличие дюритового рукава Ø60мм, L=4м.

Центральная лаборатория:

- Обеспечить корректность проведения замеров расхода дизельного топлива, времени работы дизеля до полной остановки, напряжения и тока нагрузки дизель-генераторной установки.

- Обеспечить наличие мерной емкости М2Р-1000Гр-01 объемом 1000 (л), ().

- Обеспечить наличие электронного самописца LOGOSСREEN 500 для замера напряжения и тока нагрузки тягового генератора тепловоза, фиксирование результатов в электронном виде на персональном компьютере.

- Обеспечить наличие механического секундомера СОС-пр2б-2-000.

- Обеспечить перенос данных с электронного самописца LOGOSСREEN 500 в таблицы Microsoft Excel.

Транспортный отдел:

- Обеспечить доставку мерной емкости М2Р-1000Гр-01 объемом 1000  (л) в локомотивное депо УЖДТ и обратно в ЦЛ.

ОСПД:

- Обеспечить соблюдение регламента испытаний на активированном и неактивированном топливе.

- Обеспечить оформление актов, фиксирование и согласование результатов промышленных испытаний.

- Произвести расчет эффекта от использования топливного активатора.

Расчет эффекта. Согласование результатов.

Экономическую эффективность топливного активатора оцениваем при помощи следующих показателей, которые рассчитываем для активированного и неактивированного топлива:

- суммарная выработанная мощность дизель-генераторной установкой.

,

где ,  - мгновенные значения напряжения и тока нагрузки д/г установки, замеряемые

прибором LOGOSСREEN 500 в установленном интервале времени 1 мин., Вт.

- удельная мощность дизель-генераторной установки.

,

где –   расход дизельного топлива, л

- удельный расход дизельного топлива.

,

- объем дизельного топлива (1000 л);

- время работы дизеля тепловоза до полной остановки, часов.

Применение активатора целесообразно при выполнении следующих условий:

Вычисляем проценты отклонения вышеперечисленных показателей при работе тепловоза на активированном и неактивированном топливе:

Результаты расчета эффекта от применения активатора топлива согласовываются со всеми членами комиссии и заносятся в акт промышленных испытаний в течение 3-х дней после окончания эксперимента.